## Slide 1
III godina predmet: PROSTORNA GRAFIKA I
OAS, modul: Grafički dizajn profesor: Branislav Fotić
PREDAVANJE 4.
9. Savremena ambalaža i tehnologija
10. Vrste industrijske štampe

## Slide 2: 9. Savremena ambalaža i tehnologija Inventivnost, novi materijali, štampa Produžena funkcija ambalaže za jaja. Sama ambalaža može se koristiti i kao stalak za rovito jaje

## Slide 3
Razvojem tehnika i tehnologija javila se potreba za automatizovanim rukovanjem materijalom u grafičkim procesima. U drugoj polovini ovog veka prisutan je značajan razvoj tehnika i tehnologija i u području grafičke industrije. Upravljanje štamparskim mašinama preuzimaju računari, odnosno za to namenski razvijeni uređaji CPC - Computer Print Control /računarom upravljana štampa/.

## Slide 4: Inventivni rasklopi i način pakovanja proizvoda

## Slide 5: Nove mogućnosti presovanja papira omogućuju inventivnija rešenja ambalaže, Pojavom 3d štampe otvorile su se nove mogućnosti u raznim sferama dizajna, pa i u dizajnu ambalaže.

## Slide 6
Često su proizvodi praćeni velikim rečima, ali samo se neki dokažu i pre nego što ih izvadimo iz pakovanja. Festina je plasirala časovnike u providnom pakovanju napunjenom vodom, u koju je potopljen vodootporni časovnik. Inventivno rešenje ekipe Sholz & Friends govori nam sve što bi trebalo da znamo o ovom modelu bez viška informacija.

## Slide 7
Inventivnost nasuprot klasične kutije za cipele. Berlinska agencija Sholz & Friends unosi novinu u pakovanje Nike Air patika, smeštajući patike u hermetički zatvorenu plastičnu vrećicu ispunjenu vazduhom. Uz naglašavanje koncepta vazdušnih jastuka koji je specifičan za brend, novo pakovanje ima i praktičnu stranu jer umanjuje rizik od oštećenja pri transportu.

## Slide 8
Iinteraktivnije je zanimljivije.
Kod mnogih proizvođača pića, voće je sastavni element u dizajnu proizvoda.
Walter Thompson je prvi koji je to uradio sa novom Smirnoff bocom koja se ljušti. Ambalaža direktno govori kupcu o kom se ukusu radi oslanjajući se na prirodnost proizvoda.

## Slide 9
Srebrna Epica, nagrada za kreativnu ideju pripala je agenciji Kolle Rebbe za pakovanje parmezana.
Kada se parmezan olovka naoštri pomoću priloženog rezača, dobije se sveže narendani parmezan.

## Slide 10
10. Vrste industrijske štampe
Savremena grafička industrija se bavi, tehnologijom štampe, izdavaštvom, ambalažom, ispitivanjem i primenom grafičkih materijala, tehničkim rešenjima uređaja i sistemima u kojima se primenjuju nova tehnološko tehnička saznanja. Veliki broj grafičkih tehnika našao je široku primenu u mnogim privrednim granama.

## Slide 11
Danas su u grafičkoj industriji, slog, kopirni predlošci i grafička montaža objedinjeni primenom računara i osnova su za izradu štamparske forme.
Prema štamparskoj formi postoji podela postupaka štampanja na visoku, duboku, ravnu, propusnu i digitalnu štampu.
Prvi primer prikazuje redosled štampanja i nastanak slike u CMYK procesu.
Na drugom primeru vidimo Pantone skalu

## Slide 12
Ofset štampa spada u tehnike indirektne štampe, gde se boja sa forme ne prenosi direktno na podlogu, već se sa gumiranim ofsetnim cilindrom prenosi na materijal za štampu. Kod ravne štampe štampajući i neštampajući elementi su u istoj ravni, a međusobno se razlikuju po svojim fizičko-hemijskim karakteristikama. Štamparska forma je tako pripremljena da štampajuće površine primaju boju a odbijaju vodu. Na formu se prvo nanosi voda koja prekriva u tankom sloju neštampajuće elemente, dok boja koja se nanosi posle vode prekriva samo štampajuće elemente.

## Slide 13
Tokom 50-tih ofset štampa je postala najpopularniji oblik komercijalnog štampanja a kroz mnogo poboljšanja na pločama, boji i papiru, prednosti ove tehnike, brzina izrade i trajnost ploča, dovedene su do vrhunca.
Ofsetna štampa je danas najprisutniji postupak štampanja sa pokrivanjem
85 % štamparske delatnosti u celom svetu.

## Slide 14
Flekso štampa - visoka štampa - štampajući elementi na štamparskoj formi su izdignuti, a neštampajući udubljeni. Sa izdignutih površina otisak se direktno prenosi na materijal za štampu. U zavisnosti od materijala na koji se vrši otiskivanje koriste se različite boje i različite tvrdoće i debljine forme. Gornja rasterska granica je 150 dpi.

## Slide 15
Flekso ploča, je višeslojna fotopolimerna ploča. Izrada štamparske forme se vrši na tri načina: 1. U specijalnim uređajima gde se fotopolimerna ploča preko filma osvetljava UV lampama, ispira i suši. 2. Sleeve tehnologija, gde se ploča direktno izrađuje na cilindričnom telu van mašine za štampu. 3. Computer to flexo plate, gde se fotopolimerna ploča direktno gravira bez prisustva filma.

## Slide 16
Digitalna štampa obuhvata dve potkategorije. Jedna je statička digitalna, u stvari ofset štampa na mašinama kod kojih je osvetljivač za formu ctplate, postavljen na cilindru tako da se forma osvetljava i razvija na samoj štamparskoj mašini. Dalji tok štampe je isti kao i kod ofset štampe.

## Slide 17
Druga podvrsta digitalne štampe je dinamička digitalna štampa, gde se štamparska forma stvara za svaki radni ciklus.
Bazirana je na ink-jet postupku, ili štampi sa suvim ili vlažnim tonerom pomoću elektrografije gde se razdvajanje štampajućih i ne štampajućih površina zasniva na naelektrisavanju i razelektrisa - vanju pojedinih elemenata. Tako su neštampajuće površine i toner istog naelektrisanja, pa se međusobno odbijaju, dok su štampajuće površine razelektrisane, odnosno suprotno naelektrisane u odnosu na toner pa ga privlače. U ovoj tehnici, štamparska forma realno ne postoji, odnosno
nalazi se u memoriji računara i prenosi se direktno na podlogu za štampanje.

## Slide 18
Ofset štamparska mašina i različiti tipovi digitalnih štamparskih mašina i plotera

## Slide 19: Tampon štampa predstavlja štampu sa posrednim otiskivanjem, silikonskim tamponom uz pomoć kojeg se sa štamparske forme boja nanosi na određeni predmet. Poseban izazov u grafičkoj industriji predstavljalo je nanošenje otiska na zakrivljene površine. Ova vrsta štampe to omogućuje zahvaljujući fleksibilnim silikonskim tamponima koji mogu biti različitih oblika u zavisnosti od oblika na koji se štampa.

## Slide 20
Raznovrsni fleksibilni silikonski tamponi omogućavaju transfer boje na bilo koju površinu.

## Slide 21: Sito štampa je tehnika štampanja kojom se otisak prenosi na gotovo svaki predmet sa ravnom površinom. Može se štampati na podlogama različitog oblika, vrste i namene. Jedna od mnogih prednosti sito štampe je mogućnost dobijanja različite debljine sloja boje na otisku.

## Slide 22
Završna grafička obrada je završna faza grafičke proizvodnje u kojoj se oblikuje grafički proizvod. Deli se na: knjigovezačku, ambalažnu, kartonažnu i obradu papira. Proces grafičke proizvodnje realizuju grafički sistemi sa različitim uređajima za njihovu izradu, a ponekad se radi i ručno za manje serije.